## Slide 1: Hardware Übersicht
DC Motor mit Getriebe
Temperatur Sensor
Drehgeber (Encoder)
Etagentaster mit Signal LED
Etagensensor (Lichtschranke)
Türsteuerung mit Modelbau-Servo

## Slide 2
DC motor with gear
Temperature sensor
Rotation encoder
Floor buttons with signal LED
Floor sensor
Door mover servo motors

## Slide 3
Übersicht Signalleitungen
# | Name | Typ | Signalleitungen | Kommentar
1 | Kabinen Motor | DC Motor | 2x DC | Nur mit Motor Steuerung verbunden
2 | Motor Steuerung | Steuer IC | 2x PWM, GND & V+ | L293NE H-Brücke
3 | End Schalter | Sensor | 2x Digital | Trennt Motor für bestimmte Richtung
4 | Drehgeber | Sensor | 2x Digital, V+ | STEC12E07, Pulsfolge und Frequenz
5 | Temperaturfühler | Sensor | 1x Analog | KTY 81/210, 2kOhm Widerstand
6 | Türsteuerung | Servo Motor | 2x PWM, GND & V+ | 6 V
7 | Etagentaster | Sensor | 3x Digital | 200ms Puls, PS193P10Y01B24T
8 | Etagentaster LED | LED | 3x Analog | 24 V, PS193P10Y01B24T
9 | Etagensensor | Sensor | 3x Analog, GND & V+ | Miniatur Lichtschranke TCST 2103
10 | Kabinenbeleuchtung | LED | 1x Analog | 12 V